Задания для практических занятий по ЖБК для специальности «ПЗ»

Часть 1.

| 1 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения 200х500 мм. Rb=7 МПа, продольная рабочая арматура A 400 – 18 – 3 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| --- | --- |
| 2 | Изгибаемый элемент таврового сечения, ширина полки 300 мм, ширина ребра 200 мм, высота 550 мм, высота полки 70 мм. Rb=10 МПа, продольная рабочая арматура A 400 – 25 – 2 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 3 | Изгибаемый элемент таврового сечения. ширина полки 500 мм, ширина ребра 200 мм, высота 350 мм, высота полки 50 мм. Действует момент 85 кНм. Rb=9 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 400. |
| 4 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения 150х500 мм. Rb=8 МПа, продольная рабочая арматура A 500 – 14 – 2 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 5 | Изгибаемый элемент таврового сечения, ширина полки 400 мм, ширина ребра 200 мм, высота 500 мм, высота полки 60 мм. Rb=10 МПа, продольная рабочая арматура A 400 – 22 – 2 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 6 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения. Действует момент 50 кНм. Ширина сечения 250 мм. Rb=11 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 400. |
| 7 | Изгибаемый элемент таврового сечения. ширина полки 600 мм, ширина ребра 150 мм, высота 300 мм, высота полки 50 мм. Действует момент 70 кНм. Rb=8 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 400. |
| 8 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения 150х600 мм. Rb=9 МПа, продольная рабочая арматура A 400 – 14 – 2 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 9 | Изгибаемый элемент таврового сечения. ширина полки 700 мм, ширина ребра 250 мм, высота 600 мм, высота полки 50 мм. Действует момент 120 кНм. Rb=10 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 500. |
| 10 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения. Действует момент 150 кНм. Ширина сечения 300 мм. Rb=14 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 400. |
| 11 | Изгибаемый элемент таврового сечения, ширина полки 600 мм, ширина ребра 200 мм, высота 350 мм, высота полки 40 мм. Rb=12 МПа, продольная рабочая арматура A 400 – 20 – 2 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 12 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения. Действует момент 80 кНм. Ширина сечения 200 мм. Rb=10 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 400. |
| 13 | Изгибаемый элемент таврового сечения. ширина полки 500 мм, ширина ребра 200 мм, высота 500 мм, высота полки 30 мм. Действует момент 90 кНм. Rb=12 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 400. |
| 14 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения. Действует момент 160 кНм. Ширина сечения 250 мм. Rb=15 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 500. |
| 15 | Изгибаемый элемент таврового сечения. ширина полки 1000 мм, ширина ребра 140 мм, высота 400 мм, высота полки 50 мм. Действует момент 90 кНм. Rb=14 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 500. |
| 16 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения 300х700 мм. Rb=17 МПа, продольная рабочая арматура A 400 – 25 – 3 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 17 | Изгибаемый элемент таврового сечения, ширина полки 500 мм, ширина ребра 300 мм, высота 600 мм, высота полки 80 мм. Rb=14 МПа, продольная рабочая арматура A 500 – 22 – 3 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 18 | Изгибаемый элемент таврового сечения, ширина полки 500 мм, ширина ребра 250 мм, высота 700 мм, высота полки 70 мм. Rb=17 МПа, продольная рабочая арматура A 500 – 20 – 3 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |
| 19 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения. Действует момент 130 кНм. Ширина сечения 300 мм. Rb=12 МПа Подобрать продольную арматуру класса A 400. |
| 20 | Изгибаемый элемент прямоугольного сечения 400х700 мм. Rb=16 МПа, продольная рабочая арматура A 500 – 22 – 4 стержня. Определить несущую способность по нормальному сечению. |