Б.2.Б.9. Основы архитектуры и строительных конструкций

Курсовой проект КП №1 «Одноквартирный жилой дом»

Состав проекта графическая часть - один лист формата А-1, расчеты (теплотехнический расчет наружной стены и покрытия, технико-экономический расчет основных показателей по проекту) и пояснительная записка.

В графическую часть входят:

1. Фасады М 1:100 - 2 шт.

2. План 1 -го этажа М 1:100

3. План 2-го или мансардного этажа М 1:100

4. Поперечный разрез по лестничной клетке М 1:100

5. План кровли М 1:200, М 1:400

7. Схема расположения фундамента М 1:200

8. Схема расположения элементов перекрытия и покрытия М 1:200

9. Схема расположения элементов стропильных конструкций М 1:200

10. Архитектурные и конструктивные узлы 5-6 шт. М:20

11. Перспектива здания с отмывкой и нанесение теней.

12. Генплан М 1:500

Необходимость других чертежей или изменение масштабов изображения допускается исходя из общего замысла проекта и при соблюдении общего объема графической части и согласовывается с руководителем.

Все чертежи выполняются в соответствии с действующими стандартами на проектную документацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка должна состоять из 10 - 15 страниц формата А4 с титульным листом. В ней приводятся следующие разделы:

1) Исходные данные: излагаются на основе задания на проектирование (район строительства, количество и состав помещений на этажах здания);

2) Генеральный план: описывается территория застройки, расположение существующих зданий и сооружений, транспортных магистралей, описывается расположение проектируемого здания на территории застройки, приводятся технико-экономические показатели по генплану;

3)  Объемно-планировочное решение здания: приводятся размеры здания в осях, количество этажей с указанием их высоты, наличие подвала и верхнего технического этажа с указанием их высоты.

Приводится количество и состав помещений на этажах, площади помещений (жилых помещений и общая), размеры коридора, эвакуационные пути выходы. Также указываются параметры лестницы.

Приводятся табл. «Экспликация помещений», «ТЭП объемно-планировочного решения»;

4) Конструктивное решение здания: здесь указывается тип, материал и размеры основных конструктивных элементов здания:

4.1) фундаменты (указать глубину заложения, конструктивные элементы, из которых они состоят и их расположение (по осям));

4.2)  наружные несущие стены (указать количество и толщину слоев, материалы из которых они выполнены);

4.3) внутренние несущие стены (указать материал, толщину и размеры, а также шаг, с которым они расположены в здании);

4.4) перекрытия (указать толщину и размеры плит перекрытия, способы и величину их опирания на стены, описать расположение перекрытий в здании -надподвальное, междуэтажное, чердачное (указать особенности конструкции для каждого из этих типов));

4.5)  покрытие (указать конструкцию покрытия с описанием каждого элемента (покрытие состоит из чердачного перекрытия, технического этажа и крыши с кровлей), указать тип водоотвода и уклон кровли);

4.6) устройство лестницы (перечислить конструкции, из которых состоит лестница и способы их опирания на стены здания;

4.7)   перегородки (указать материал и размеры перегородок в здании, способ их опирания);

4.8) окна, двери (указать размеры и места расположения оконных и дверных блоков, применяемых в здании);

4.9) полы (указать основные типы полов в помещениях, в подвале).

Приводятся табл. «Спецификация железобетонных изделий», «Ведомость заполнения оконных и дверных проемов»;

5)   Архитектурно-художественное решение здания: указываются способы оформления фасада здания (элементы стен, входной узел)

Приводятся табл. «Экспликация полов», «Ведомость отделки помещений»;

6) Приложение 1. Теплотехнический расчет наружной стены — расчетом определяется толщина теплоизоляционного слоя и ее общая толщина.

Приложение 2. Теплотехнический расчет покрытия — расчетом определяется толщина теплоизоляционного слоя в покрытии.