## Задания по курсу «Реконструкции зданий, сооружений и застройки», ПГС, 5 курс, № 1.

| 1 | Многопустотная плита перекрытия. 5,0 х 1,5. 220 мм. Rb=7 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 4 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| --- | --- |
| 2 | Ребристая Ш-образная плита, ребра вверх , без поперечных ребер. 4,0 х 1,8. 300 мм. Rb=5,8 МПа, продольная рабочая арматура A II – 22 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 3 | Многопустотная плита перекрытия. 4,5 х 1,0. 220 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 4 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,3 х 1,5. 300 мм. Rb=7,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения одновременно по сжатой и растянутой зонам. Увеличение несущей способности в 1,9 раза. |
| 5 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,0 х 1,4. 350 мм. Rb=6,1 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой и сжатой зоне одновременно. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 6 | Многопустотная плита перекрытия. 4,5 х 1,0. 220 мм. Rb=7,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 7 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,3 х 1,5. 300 мм. Rb=7,7 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,9 раза. |
| 8 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,5 х 1,6. 250 мм. Rb=6,7 МПа, продольная рабочая арматура A II – 14 – 5 стержней Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 9 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,0 х 1,5. 300 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 10 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,0 х 1,5. 250 мм. Rb=5,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой и растянутой зонам одновременно. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 11 | Многопустотная плита перекрытия. 4,5 х 1,0. 250 мм. Rb=6,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 12 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 3 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 12 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,0 х 1,5. 250 мм. Rb=7,1 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,9 раза. |
| 13 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,5 х 1,7. 320 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A II – 14 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 100 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой и сжатой зонам одновременно. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 14 | Многопустотная плита перекрытия. 4,5 х 1,0. 220 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 15 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,3 х 1,5. 300 мм. Rb=7,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения одновременно по сжатой и растянутой зонам. Увеличение несущей способности в 1,9 раза. |
| 16 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,5 х 1,6. 300 мм. Rb=6,7 МПа, продольная рабочая арматура A II – 16 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 17 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,0 х 1,4. 350 мм. Rb=6,1 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой и сжатой зоне одновременно. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 18 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,4 х 1,5. 300 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 19 | Многопустотная плита перекрытия. 4,5 х 1,0. 220 мм. Rb=7,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 20 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,3 х 1,5. 300 мм. Rb=7,7 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,9 раза. |
| 21 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,5 х 1,6. 250 мм. Rb=6,7 МПа, продольная рабочая арматура A II – 14 – 5 стержней Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 22 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,5 х 1,6. 300 мм. Rb=6,7 МПа, продольная рабочая арматура A II – 16 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 23 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,4 х 1,5. 300 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 24 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,4 х 1,5. 300 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 25 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,0 х 1,4. 350 мм. Rb=6,1 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой и сжатой зоне одновременно. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 26 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,4 х 1,5. 300 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 27 | Многопустотная плита перекрытия. 4,5 х 1,0. 220 мм. Rb=7,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения по растянутой зоне. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 28 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,3 х 1,5. 300 мм. Rb=7,7 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения по сжатой зоне. Увеличение несущей способности в 1,9 раза. |
| 29 | Многопустотная плита перекрытия. 4,5 х 1,0. 220 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом наращивания сечения. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 30 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,3 х 1,5. 300 мм. Rb=7,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом наращивания сечения одновременно по сжатой и растянутой зонам. Увеличение несущей способности в 1,9 раза. |