## Задания по курсу «Реконструкции зданий, сооружений и застройки», ПГС, 5 курс, № 2.

| 1 | Балка тавровая, ширина полки 600 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=12 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| --- | --- |
| 2 | Балка тавровая, ширина полки 500 мм, ширина ребра 150 мм, высота балки 650 мм, высота полки 60 мм. Rb=9 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 3 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,0 х 1,5. 250 мм. Rb=5,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 4 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 7,0 х 1,5. 300 мм. Rb=7,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 5 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 5,0 х 1,5. 300 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 6 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 4,5 х 1,5. 350 мм. Rb=8,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 14 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза |
| 7 | Балка прямоугольного сечения ширина 300 мм, высота балки 450 мм. Rb=6,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 8 | Балка прямоугольного сечения ширина 250 мм, высота балки 700 мм. Rb=9,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 32 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,2 раза. |
| 9 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,2 х 1,2. 350 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 14 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 10 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 6,0 х 1,2. 400 мм. Rb=7,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,3 раза. |
| 11 | Балка тавровая, ширина полки 450 мм, ширина ребра 120 мм, высота балки 500 мм, высота полки 50 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза |
| 12 | Балка тавровая, ширина полки 450 мм, ширина ребра 150 мм, высота балки 800 мм, высота полки 60 мм. Rb=8 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,4 раза |
| 13 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,0 х 1,5. 250 мм. Rb=5,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 14 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 7,0 х 1,5. 350 мм. Rb=7,2 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 15 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 6,0 х 1,5. 300 мм. Rb=8,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 3 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 16 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,2 х 1,2. 350 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 14 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,25 раза. |
| 17 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 6,0 х 1,2. 450 мм. Rb=9,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 18 | Балка прямоугольного сечения ширина 300 мм, высота балки 450 мм. Rb=6,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 19 | Балка прямоугольного сечения ширина 280 мм, высота балки 550 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 3 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,3 раза. |
| 20 | Балка тавровая, ширина полки 600 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=12 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 21 | Балка тавровая, ширина полки 700 мм, ширина ребра 250 мм, высота балки 1000 мм, высота полки 60 мм. Rb=7,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 32 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,6 раза |
| 22 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 4,0 х 1,8. 300 мм. Rb=5,8 МПа, продольная рабочая арматура A II – 22 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 23 | Ребристая Ш-образная плита , ребра вверх , без поперечных ребер. 6,5 х 1,8. 350 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A II – 14 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 3 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 24 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,4 х 1,5. 300 мм. Rb=6,3 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 25 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 6,5 х 1,5. 300 мм. Rb=8,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 26 | Многопустотная плита перекрытия. 5,0 х 1,5. 220 мм. Rb=7 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 4 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза |
| 27 | Многопустотная плита перекрытия. 7,3 х 1,5. 220 мм. Rb=9 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 4 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 150 мм, 4 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,4 раза |
| 28 | Балка тавровая, ширина полки 600 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=12 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 29 | Балка тавровая, ширина полки 600 мм, ширина ребра 150 мм, высота балки 700 мм, высота полки 60 мм. Rb=8 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,3 раза. |
| 30 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,2 х 1,2. 350 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 14 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения упругой опоры. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 31 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 5,5 х 1,2. 370 мм. Rb=6,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом введения жесткой опоры. Увеличение несущей способности в 1,2 раза. |