## Задания по курсу «Реконструкции зданий, сооружений и застройки», ПГС, 5 курс   № 3

| 1 | Балка тавровая, ширина полки 600 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=12 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| --- | --- |
| 2 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,6 х 1,2. 300 мм. Rb=6,7 МПа, продольная рабочая арматура A II – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 3 | Балка тавровая, ширина полки 400 мм, ширина ребра 220 мм, высота балки 500 мм, высота полки 50 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 4 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 5,2 х 1,4. 300 мм. Rb=7,8 МПа, продольная рабочая арматура A II – 18 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 5 | Балка прямоугольного сечения ширина 250 мм, высота балки 500 мм. Rb=10 МПа, продольная рабочая арматура A III – 32 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 6 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,2 х 1,2. 350 мм. Rb=6,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 7 | Балка тавровая, ширина полки 800 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АII – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 8 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,8 х 1,5. 300 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 9 | Балка тавровая, ширина полки 500 мм, ширина ребра 140 мм, высота балки 600 мм, высота полки 50 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 10 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 5,2 х 1,4. 300 мм. Rb=7,0 МПа, продольная рабочая арматура A II – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 11 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,2 м. 7,2 х 1,5. 300 мм. Rb=8,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 12 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,2 х 1,2. 350 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 14 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 13 | Балка тавровая, ширина полки 450 мм, ширина ребра 120 мм, высота балки 500 мм, высота полки 50 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 14 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,8 х 1,5. 300 мм. Rb=6,4 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 5 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 15 | Балка тавровая, ширина полки 500 мм, ширина ребра 150 мм, высота балки 550 мм, высота полки 40 мм. Rb=8,1 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 16 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 5,5 х 1,6. 350 мм. Rb=7,0 МПа, продольная рабочая арматура A II – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 140 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 17 | Балка тавровая, ширина полки 600 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=12 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 18 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,6 х 1,2. 300 мм. Rb=6,7 МПа, продольная рабочая арматура A II – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 19 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,6 х 1,5. 300 мм. Rb=5,2 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 20 | Балка тавровая, ширина полки 400 мм, ширина ребра 220 мм, высота балки 500 мм, высота полки 50 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 25 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 21 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 5,2 х 1,4. 300 мм. Rb=7,8 МПа, продольная рабочая арматура A II – 18 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 22 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,2 м. 6,5 х 1,5. 300 мм. Rb=8,9 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 23 | Балка прямоугольного сечения ширина 250 мм, высота балки 500 мм. Rb=10 МПа, продольная рабочая арматура A III – 32 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 24 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,2 х 1,2. 350 мм. Rb=6,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 25 | Балка тавровая, ширина полки 800 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АII – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 26 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,8 х 1,5. 300 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 27 | Балка тавровая, ширина полки 500 мм, ширина ребра 140 мм, высота балки 600 мм, высота полки 50 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 28 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,2 м. 6,5 х 1,5. 300 мм. Rb=8,9 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,6 раза. |
| 29 | Балка тавровая, ширина полки 500 мм, ширина ребра 150 мм, высота балки 550 мм, высота полки 40 мм. Rb=8,1 МПа, продольная рабочая арматура A III – 22 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 8 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,7 раза. |
| 30 | Балка прямоугольного сечения ширина 300 мм, высота балки 450 мм. Rb=6,5 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 31 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,6 х 1,5. 300 мм. Rb=5,2 МПа, продольная рабочая арматура A III – 18 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 32 | Балка прямоугольного сечения ширина 250 мм, высота балки 500 мм. Rb=10 МПа, продольная рабочая арматура A III – 32 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 12 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |
| 33 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , без поперечных ребер. 4,2 х 1,2. 350 мм. Rb=6,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 16 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 34 | Балка тавровая, ширина полки 800 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АII – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 35 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,8 х 1,5. 300 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки . Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 36 | Балка тавровая, ширина полки 800 мм, ширина ребра 200 мм, высота балки 450 мм, высота полки 60 мм. Rb=11 МПа, продольная рабочая арматура A III – 28 – 2 стержня. Поперечная арматура АII – 10 , шаг 150 мм, 2 ряда. Усиление методом двухстоечной шпренгельной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,5 раза. |
| 37 | Ребристая П-образная плита , ребра вниз , поперечные ребра ч-з 1,5 м. 5,8 х 1,5. 300 мм. Rb=5,0 МПа, продольная рабочая арматура A III – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура ВрI – 4 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,8 раза. |
| 38 | Ребристая П-образная плита, ребра вниз, без поперечных ребер. 4,6 х 1,2. 300 мм. Rb=6,7 МПа, продольная рабочая арматура A II – 20 – 2 стержня. Поперечная арматура АI – 6 , шаг 100 мм, 2 ряда. Усиление методом прямолинейной затяжки. Увеличение несущей способности в 1,4 раза. |